Типовая  схема  включения  модулей  питания

МПВ100_, МПЕ100_

Где:	SA – любой механический контакт;

Rн – нагрузка.

Параметры «выключателя»: U < 0,4В, I = 1mА.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения, регулировки и обратной связи, вывода «Выкл.», «Рег.»  и «(ОС», «(ОС» оставить незадействованными.

| № изменения | Дата | Кто внес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 04.03.2008г | Широкова | Удален СМА100 |

# Схема включения двух модулей питания МПВ(Е)100

# на общую нагрузку

Где:	FU	- предохранитель:

- для модулей типа МПВ100.. на ток не менее 10А;

- для модулей типа МПЕ100.. на ток не менее 5А.

Примечания:	1. При использовании схемы для резервирования рекомендуется устанавливать диоды VD1 и VD2 (типа диода "Шоттки" или аналогичные) с параметрами: Uдиода макс > Uвых макс; Iдиода макс > 1,2 Iн макс для защиты силовой цепи от к.з.

При подключении "+ОС" за диодами не происходит изменения Uвых.

2. При использовании схемы для наращивания мощности диоды допускается не устанавливать.