Схема включения модулей питания

МПК200-001

Где:	PU	– источник питания постоянного тока (230 – 370) В

С1 – электролитический конденсатор (400 В 33 мкФ);

Примечание  –  Длина   проводов, соединяющих  выводы  модуля  «+ Вход»   и   «– Вход» с конденсатором С1, должна быть не более 20 мм.

SA – любой механический или электрический контакт;

Iвыкл < 0,1 мА, Uост ( 0,5 В;

Rн – нагрузка;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки, выводы «Выкл» и «Рег.» оставить незадействованным.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая емкость нагрузки, Сн, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МПК200-001 | 18000 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузки