Типовая схема подключения инвертора-преобразователя ИП..400/220

Где:	Rн – нагрузка;

М – вентилятор типа: Jamicon model: JF 0825S1H 12V, 0,2A (80х80)мм или model: 2410ML-04W-B40 12V, 0,22A (60х60)мм.

SA – любой механический контакт (или электронный ключ). U выключенного ( 20В;  I включения = 3,0мА ± 0,2мА.

ХР1 – выходной разъем типа ТНР-4М для подключения нагрузки. Ответная часть входит в состав поставки.

ХР2 – разъем на печатную плату WF2. Ответная часть входит в состав поставки.