Габаритный чертеж блоков питания БПС15 (2 канала)

| Разъем | Тип разъема |
| --- | --- |
| Х1 (вход)) | Клемник винтовой ТВ-02В (3 контакта) |
| ( | корпус |
| L | ~220В |
| N | ~220В |
| Х2 (выход) | Клемник винтовой ТВ-02А (2 контакта) |
| 1 | ( |
| 2 | + |
| Х3 (выход) | Клемник винтовой ТВ-02А (2 контакта) |
| 1 | ( |
| 2 | + |

Типовая схема подключения модуля питания серии БПС15 (2 канала)

Где:	Rн1		– нагрузка основного канала;

Rн2		– нагрузка второго канала;

Х1		– клеммник винтовой типа ТВ-02В (3 конт.);

Х2, Х3		– клеммники винтовые типа ТВ-02А (2 конт.)

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 Максимально допустимая величина емкости нагрузки каждого канала указана в таблице Д.1.

3 Выходные каналы изолированы друг от друга, что позволяет получить напряжения любой полярности относительно общего провода, а также запитывать части оборудования, подключенные к разным электрическим потенциалам, например, к положительному и отрицательному выводам аккумуляторной батареи.

Максимальная разность потенциалов при этом не должна превышать 100 В.

Таблица Д.1

| Типономинал блока | Максимально допустимая емкость нагрузки основного канала, мкФ | Максимально допустимая емкость нагрузки второго канала, мкФ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БПС15АВ | 470 | 100 |
| БПС15АС | 470 | 100 |
| БПС15АЕ | 470 | 47 |
| БПС15ВС | 150 | 100 |
| БПС15ВЕ | 150 | 47 |
| БПС15СЕ | 150 | 47 |
| БПС15ВВ | 150 | 100 |
| БПС15СС | 150 | 100 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.