## Типовая схема подключения модуля МПЛ60

Где:	Rн  - нагрузка;

SA - любой механический контакт;

I выкл  ≤ 1 мА.

«С.З.» – сигнальная земля.

Для увеличения выходного напряжения вывод «РЕГ.» соединить с выводом «-ВЫХОД», для уменьшения - с выводом «+ВЫХОД»

Контакт «КОРПУС» допускается оставлять незадействованным.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки вывода «ВЫКЛ.» и «РЕГ.» оставить не задействованными.