Типовая схема подключения

двухканальных модулей питания серий МС5_, МС5_-40С

FU1 – предохранитель = 0,5 А;

Rн1, Rн2 – нагрузка;

Сн1, Сн2 – емкости нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечание:

Соответствие модулей ТУ 6589-022-40039437-07 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Сн1, Сн2, мкФ | Типономинал модуля | Сн1, Сн2, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МС5АА; МС5АА(40С | 5000 | МС5СС; МС5СС(40С | 600 |
| МС5ББ; МС5ББ(40С | 3000 | МС5ЕЕ; МС5ЕЕ(40С | 200 |
| МС5ДД; МС5ДД(40С | 1000 | МС5НН; МС5НН(40С | 200 |
| МС5ВВ; МС5ВВ(40С | 600 |  |  |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.