Типовая схема подключения

одноканальных модулей питания серий МС15_ и МС15_-40С

FU1 – предохранитель = 2 А;

Rн – нагрузка;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечание:

Соответствие модулей ТУ 6589-021-40039437-06 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Сн, мкФ | Типономинал модуля | Сн, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МС15А, МС15А-40С | 5000 | МС15Г, МС15Г-40С, МС15-003, | 200 |
| МС15Б, МС15Б-40С, МС15-001 | 5000 | МС15-004 |  |
| МС15Д, МС15Д-40С, МС15-003-40С | 1000 | МС15Е, МС15Е-40С | 200 |
| МС15И, МС15И-40С | 1000 | МС15Н, МС15Н-40С | 100 |
| МС15В, МС15В-40С | 1000 | МС15У | 15 |
| МС15С, МС15С-40С | 200 | МС15Ю | 15 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.