# Типовая схема подключения

# модуля питания МПА(В,Е)40

Где:	PU – источник питания;

SA – любой механический или электрический контакт; Iвыкл ( 0,25 мА при Uост ( 0,4 В.

Rн – нагрузка;

R1рег и R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм.

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице Д.1.

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 Показанные пунктиром соединения «( ОС» и «( ОС» с нагрузкой используются для удаленного от модуля потребителя. При установке модуля на печатную плату рядом с нагрузкой выводы «( ОС» и «( ОС» оставить незадействованными.

3 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «ВЫКЛ» оставить незадействованным.

Таблица Д.1

| Типономинал модуля | Макс. допуст. Сн, мкФ | Типономинал модуля | Макс. допуст. Сн, мкФ | Типономинал модуля | Макс. допуст. Сн, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МПА40-3,3 | 1500 | МПВ40-3,3 | 2000 | МПЕ40-3,3 | 3000 |
| МПА40А | 1000 | МПВ40А | 2000 | МПЕ40А | 3000 |
| МПА40Б | 1000 | МПВ40Б | 2000 | МПЕ40Б | 3000 |
| МПА40Д | 800 | МПВ40Д | 1200 | МПЕ40Д | 1500 |
| МПА40И | 800 | МПВ40И | 1200 | МПЕ40И | 1500 |
| МПА40В | 600 | МПВ40В | 800 | МПЕ40В | 800 |
| МПА40С | 470 | МПВ40С | 470 | МПЕ40С | 470 |
| МПА40Г | 220 | МПВ40Г | 330 | МПЕ40Г | 330 |
| МПА40Е | 220 | МПВ40Е | 330 | МПЕ40Е | 330 |
| МПА40Н | 220 | МПВ40Н | 330 | МПЕ40Н | 330 |
| МПА40З | 100 | МПВ40З | 100 | МПЕ40З | 100 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.