Схема включения модуля питания МПК150

Где:	PU	– источник питания постоянного тока (230 – 370) В

С1 – электролитический конденсатор (400 В 33 мкФ);

Примечание  –  Длина   проводов, соединяющих  выводы  модуля  «+ Вход»   и   «– Вход» с конденсатором С1, должна быть не более 20 мм.

SA – любой механический или электрический контакт;

Iвыкл < 0,1 мА, Uост ( 0,5 В;

Rн – нагрузка;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки, выводы «Выкл» и «Рег.» оставить незадействованным.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая емкость нагрузки, Сн, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МПК150А | 20000 |
| МПК150Д | 15000 |
| МПК150В | 12000 |
| МПК150С | 9000 |
| МПК150Г | 4700 |
| МПК150Е | 3000 |
| МПК150Н | 2000 |
| МПК150З | 1000 |
| МПК150Р | 680 |
| МПК150У | 470 |
| МПК150Ю | 330 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке

Схема подключения модуля питания МПК150 при питании от

источника напряжением ~220 В, 50 Гц

Где:	L1 		 – дроссель: W1=W2 по 35 витков ( 0,56 мм; Ш7х7 М2000НМ1-17;

VD1 ÷ VD4	 – диоды: Мост выпрямительный 4 А, 800 В;

Rt 		 – терморезистор: 4,7 Ом. Например: В57237S0479M (EPCOS);

RU1		 – варистор S20K250;

SA 		 – механический контакт или электронный ключ. Iвыкл < 0,1 мА, Uост ( 0,5 В;

С1 		 – конденсатор К73-24в-400В-1,0 мкФ;

С2		 – конденсатор К73-24в-400В-0,1 мкФ;

С3, С4 	 – конденсаторы Y2 – 250 В, 4700 пФ. Например: В81122-С1472-М(EPCOS);

С5, С6 	 – конденсаторы 220 мкФ-400 В-105 °С;

R1, R2		 – резисторы 0,25 Вт 160 кОм;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение от 0 до 1 МОм.

Примечания

1 Длина  выводов  соединяющих  «+ Вход»  с  «+ С5, + С6»;  «– Вход»  с     «– С5, – С6» не должна превышать 20 мм.

2 Если регулировка и выключение внешним сигналом модуля не требуются, вывод «Рег.» оставить незадействованным, а контакт SA – не устанавливать.