Типовая  схема  включения  модулей  питания

МПВ400_, МПЕ400_

Где:	PU – источник питания;

SA – любой механический контакт или элемент.

Iвыкл ≤ 1,5 мА; Uост < 0,4 В;

Rн – нагрузка.

Примечания:

1 Для увеличения выходного напряжения контакт «Рег.» необходимо соединить с «– Выход», для уменьшения – с «+ Выход».

2 При параллельном включении модулей контакты «Парал.» между собой соединить.

3 Во избежание повреждения модуля выводы 25..28, 31..34, 61, 62 не подключать !